## Slide 1: SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE W GMINACH Program kolejowy CPK
Budowa linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź - Sieradz – Wrocław/Poznań, odcinek Książ Wielkopolski - Poznań
Poznań, 25 sierpnia 2021 r.

## Slide 2: Agenda
12:00-12:20 Wstęp
        cel spotkania
        prezentacja uczestników
        o programie inwestycyjnym CPK
        etapy konsultacyjne
12:20-12:40 Strategiczne Studium Lokalizacyjne
        rola dokumentu SSL
        uwarunkowanie projektowe
12:40-13:10 Nowe warianty przebiegów
        istotne dane dla wariantów
        inwentaryzacje przyrodnicze
13:10-14:30 Wstępne opinie samorządów do przedstawionych przebiegów
14:30-14:50 Podsumowanie, kolejne kroki

## Slide 4
30 zadań inwestycyjnych

## Slide 5
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji

## Slide 6
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
Regionalne konsultacje strategiczne z udziałem samorządu województw, organów administracji rządowej i władz samorządowych stolic województw.​
Zakres: Omówienie założeń dla linii kolejowej – uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych, planów rozwoju regionalnego, oferty wojewódzkiego publicznego transportu zbiorowego.
1

## Slide 7
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
​
Otwarte konsultacje z udziałem wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych ​i branżowych.​
Zakres: Publiczne przedstawienie wstępnych korytarzy trasowania linii kolejowych, uzyskano informacje zwrotne dotyczące wariantowych przebiegów na poziomie lokalnym ​i ponadlokalnym.​
2

## Slide 8
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko z udziałem wszystkich zainteresowanych​ stron
Zakres: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wszystkich przedsięwzięć ujętych w ramach programu CPK w ujęciu międzygałęziowym. Prezentacja wstępnej oceny skutków środowiskowych realizacji poszczególnych linii kolejowych.
3

## Slide 9
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
​Spotkania informacyjno-konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego.​
Zakres: Przedstawienie proponowanych przebiegów na potrzeby wykonania studium wykonalności, uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących przebiegów.
4

## Slide 10
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
Lokalne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców i samorządów lokalnych​
Zakres: Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, jednostkami samorządu terytorialnego w trakcie prowadzenia szczegółowych prac studialnych i koncepcyjnych, na których bezpośrednio będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Wypracowanie ostatecznej propozycji wariantu inwestorskiego dla rozwiązań na poziomie lokalnym (np. uzupełnienie układów drogowo-ulicznych, preferencje mieszkańców dot. urządzeń ochrony środowiska przed hałasem).
5

## Slide 11
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ​z udziałem społeczeństwa​
Zakres: Określenie ram środowiskowych realizacji przedsięwzięcia, wybór wariantu. Warunki ​i rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) będą stanowiły podstawy do realizacji prac projektowych.
6

## Slide 12
STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE
STUDIUM WYKONALNOŚCI
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA
DECYZJA ŚRODOWISKOWA
USTALENIE LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ
1
2
3
4
5
6
7
- konsultacje
Etapy przygotowania inwestycji
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ​ z udziałem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji​
Zakres: Udział właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na zasadach strony w celu ochrony ich interesu prawnego.
7

## Slide 13: Strategiczne Studium Lokalizacyjne www.cpk.pl

## Slide 14: Uwarunkowania projektowe
Koncepcja CPK
Potencjał przewozowy danego obszaru
Środowisko naturalne (parki narodowe, rezerwaty, natura 2000, pomniki przyrody....)
Zagospodarowanie terenu (istniejąca zabudowa, sieć drogowa, kolejowa, energetyczna...)
Ukształtowanie terenu
Zabytki nieruchome i archeologiczne
Strefy ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
Lokalizacja złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych
Lokalizacja terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami
Lokalizacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Uwagi zgłoszone na etapie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego
Warunki techniczne projektowania linii kolejowych

## Slide 15: Parametry projektowe linii KDP
Przyjęte założenia projektowe:
Prędkość eksploatacyjna 250 km/h
Prędkość projektowa 350 km/h
Zasilanie 25 kV 50Hz prąd zmienny
Zasadnicze parametry linii w planie:
Promień łuku poziomego R=9000 m
Wartość przechyłki D=110 mm
Długość krzywej przejściowej L=400 m
Minimalna długość elementu poziomego 240 m
Zasadnicze parametry linii w profilu:
Minimalny promień łuku pionowego Rv=43000 m

## Slide 16: Różnice promieni łuków na linii konwencjonalnej i KDP

## Slide 17: Trasowania

## Slide 18: mapa odcinka Pleszew - Poznań

## Slide 19: Gmina Książ Wielkopolski: uwarunkowania przebiegów

## Slide 20: gmina Nowe Miasto nad Wartą: uwarunkowania przebiegów

## Slide 21: gmina Krzykosy: uwarunkowania przebiegów

## Slide 22: gmina Zaniemyśl: uwarunkowania przebiegów

## Slide 23: gmina Środa Wielkopolska: uwarunkowania przebiegów

## Slide 24: gmina Kórnik: uwarunkowania przebiegów

## Slide 25: gmina Mosina: uwarunkowania przebiegów

## Slide 26: gmina Luboń: uwarunkowania przebiegów

## Slide 27: Miasto Poznań: uwarunkowania przebiegów

## Slide 28: STEŚ Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe
STEŚ - Studium Techniczno –Ekonomiczno - Środowiskowe​
Status: w trakcie procedury przetargowej.
Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: koniec 2021 r.
Cztery Etapy STEŚ.
Planowany czas trwania poszczególnych etapów:
  Etap I: 95 dni.
  Etap II: 255 dni.
  Etap III: 58 dni.
  Etap IV: 647 dni (prace rozpoczynają się po zakonczeniu etapu I).

## Slide 29: Inwentaryzacje przyrodnicze Badaniami objęte będą tereny potencjalnie przeznaczone na cele budowy linii kolejowych lub infrastruktury z nimi związanej lub mogące znajdować się w zasięgu ich oddziaływania, realizowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

## Slide 30: STEŚ Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe​ (STEŚ)
Status: w trakcie procedury przetargowej.
Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: koniec 2021 r.
Cztery etapy STEŚ.
Planowany czas trwania poszczególnych etapów:
  Etap I: 95 dni.
  Etap II: 255 dni.
  Etap III: 58 dni.
  Etap IV: 647 dni (prace rozpoczynają się po zakończeniu Etapu I).

## Slide 31: Wstępne opinie jednostek samorządu terytorialnego

## Slide 32: Podsumowanie
CPK udostępni gminom:
        prezentację
        mapę z przebiegami na odcinku Pleszew-Poznań
        mapę z przebiegami dla poszczególnych gmin
        formularz do zgłaszania uwag
Czekamy na Państwa uwagi do zaprezentowanych trasowań w terminie 14 dni, tj. do dnia 08.09.2021 r.
pod adresem kdp.ksiazwlkp-poznan@cpk.pl

## Slide 33: Do zobaczenia!
Kdp.ksiazwlkp-poznan@cpk.pl
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 142B
Poznań, 25 lipca 2021 r.