Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych „AVANTI”

60-705 Poznań, ul. Antoniego Małeckiego 5/9

tel./fax 061 8650 665

NIP 779-005-33-93, REGON 632326442

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

opracowanie:

mgr Karol Pacholak

mgr inż. Daria Ziemkowska

Poznań, lipiec 2020 r.

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Opis i krótka charakterystyka przyrodnicza terenu i jego otoczenia.	6

3.	Położenie terenu objętego miejscowym planem względem obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych.	9

4.	Istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu.	10

5.	Cele ochrony środowiska.	13

6.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji postanowień miejscowego planu w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.	15

7.	Wpływ dotychczasowego zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze	15

8.	Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko oraz przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu oraz rozwiązania minimalizujące jego skutki.	15

9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia.	18

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.	19

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu; uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy	19

12. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym	20

13.	Załączniki graficzne	22

# 1.	Wstęp

Przedmiot i główne cele  opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa wyżej, dalej zwana będzie „prognozą” lub „prognozą oddziaływania na środowisko”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa wyżej, dalej zwany będzie „ miejscowym planem”.

Miejscowy plan, będący przedmiotem analizy, została wywołany Uchwałą Nr XII/127/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Miejscowy plan jest zmianą części obowiązującego miejscowego planu, który został uchwalony Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1526 z dnia 19.04.2007 r.).

Głównym celem sporządzenia prognozy jest określenie skutków ustaleń miejscowego planu oraz ich wpływu na środowisko, a także zaproponowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających niekorzystne oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne elementy środowiska oraz środowiska jako całości.

Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.). Szczegółowa prognoza powstaje w wyniku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.);

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.);

- ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 1161, ze zm.);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, ze zm.);

- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.);

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.);

- ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 833, ze zm.);

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z  2014 r. poz. 1409);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r., poz. 1839).

Główne cele miejscowego planu i ich powiązania z innymi dokumentami.

Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie nowego przeznaczenia terenu na przedmiotowym obszarze. Projekt miejscowego planu określa przeznaczenie terenów jako tereny produkcji energii elektrycznej, oznaczone symbolami EF. Ponadto w miejscowym planie wyznacza się takie przeznaczenie terenów jak:

- tereny rolnicze, oznaczone symbolami R;

- tereny lasów, oznaczone symbolami ZL;

- tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami WS;

- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami KDW.

Miejscowy plan zawiera zagadnienia wymienione w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Miejscowy plan jest powiązany z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.). Powiązanie to polega na zachowaniu zgodności z generalnymi rozstrzygnięciami i wskazaniami dla poszczególnych obszarów zapisanych w planie województwa.

W przedstawionym miejscowym planie zostały wykorzystane  następujące materiały:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy (Uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., ze zm.);

- Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krzykosy, Pracownia Geologiczno-Kartograficzna, Poznań 2004);

- wnioski instytucji do miejscowego planu;

- dane pochodzące z Urzędu Gminy w Krzykosach;

- mapy ewidencyjne i zasadnicze.

###### Zakres prognozy i jej powiązania z innymi dokumentami

Zakres niniejszej prognozy, tryb jej opiniowania oraz przyjęcia określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a precyzują pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo nr WOO-III.411.132.2020.PW.1 z dnia 25.05.2020 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. (pismo nr ON.NS-52-1-4/20 z dnia 14.05.2020 r.). W prognozie wykorzystano następujące dokumenty:

W prognozie wykorzystano następujące dokumenty:

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego;

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku;

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030;

- Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006r., Nr 14, poz. 98);

- Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z dnia 2016 r. poz. 1967);

- Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krzykosy, Pracownia Geologiczno-Kartograficzna, Poznań 2004 r.;

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy (Uchwała Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 r., ze zm.);

- Uchwała Nr XII/127/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

- Klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w województwie Wielkopolskim za rok 2017, WIOŚ, Poznań 2018;

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim raport za rok 2019, (GIOŚ, Poznań 2020);

- Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2018, wg badań PIG; WIOŚ 2019;

- Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017-2018, GIOŚ;

- Monitoring pól elektromagnetycznych w roku 2018, WIOŚ; Poznań 2019 r.;

- dane ze stron internetowych: http://obszary.natura2000.org.pl/; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.poznan.rzgw.gov.pl); Państwowego Instytutu Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl/), Państwowej Służby Hydrologicznej (http://www.psh.gov.pl/); http://maps.geoportal.gov.pl/; System Midas (geoportal.pgi.gov.pl/midas-web).

Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko podzielono na dwie części: prace terenowe oraz kameralne. Prace terenowe polegały na przeprowadzeniu wizji lokalnej, która umożliwiła dokonanie jego oględzin, określenie stanu jego zagospodarowania, zachowania lub degradacji. Ustalono również powiązania obszaru z terenami sąsiednimi oraz dokonano oceny stanu przestrzeni. Dodatkowo zebrano informacje o terenie dotyczące danych geograficznych, statystycznych, technicznych, które uzyskano w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz z innych dostępnych źródeł wymienionych w niniejszym opracowaniu. Następnie przystąpiono do prac kameralnych podczas których skonfrontowano poszczególne materiały z wynikami oględzin. To pozwoliło sporządzić kompleksową ocenę sposobów użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu środowiska oraz jego podatności na degradację.

Następnie ustosunkowano się do miejscowego planu, przede wszystkim do terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń dla tych terenów i środowiska terenów bezpośrednio objętych miejscowym planem i przyjętych założeń ochrony środowiska. Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie dla terenów chronionych przeanalizowano w kategoriach oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych, stałych, chwilowych, pozytywnych. Efektem przeprowadzanych analiz jest przedstawienie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ ustaleń miejscowego planu na środowisko.

# 2.	Opis i krótka charakterystyka przyrodnicza terenu i jego otoczenia.

Położenie i ogólna charakterystyka terenu.

Gmina Krzykosy położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, w granicach powiatu średzkiego, około 50-60 km na południowy-wschód od Poznania. Graniczy z gminami: Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą oraz Książ Wielkopolski. Miejscowy plan obejmuję 4 obszary na terenie gminy Krzykosy.

Pierwszy obszar, położony jest w zachodniej części gminy Krzykosy, obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 72 w obrębie Młodzikowo. Teren jest użytkowany rolniczo. Działka ewidencyjna o numerze 72 użytkowana jest w całości jako grunt orny. Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. Przez przedmiotowy teren przebiega linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV relacji Kromolice - Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Powierzchnia terenu wynosi około 17 ha.

Drugi obszar, położony jest w zachodniej części gminy Krzykosy, obejmuje tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 w obrębie Młodzikowo. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Teren nie jest uzbrojony. Na działkach ewidencyjnych o numerach 92, 96/1, 98/2, 9146, 9147 występują tereny leśne. Działki ewidencyjne o numerach 81, 89/1, 91, 93, 95, 99 stanowią tereny rowów melioracyjnych. Przez przedmiotowy teren przebiega linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV relacji Kromolice - Ostrów oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Powierzchnia terenu wynosi około 190 ha.

Trzeci obszar, położony jest w północno-wschodniej części gminy Krzykosy, obejmuje tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach  203, 204/10, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 221 w obrębie Miąskowo. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Działki nie są uzbrojone. Działka ewidencyjna nr 9043 stanowi drogę KDG 550122 P. Powierzchnia terenu wynosi około 45 ha.

Czwarty obszar, położony jest w północno-wschodniej części gminy Krzykosy, obejmuje tereny działek ewidencyjnych lub ich części o numerach 177/1, 177/3, 177/4, 178 i 219/1 w obrębie Miąskowo. Ww. działki użytkowane są rolniczo. Na działkach nie występuje zabudowa. Działki nie są uzbrojone. Działka ewidencyjna nr 219/1 stanowi drogę KDG 550122 P. Powierzchnia terenu wynosi około 19 ha.

Usytuowanie fizyczno-geograficzne.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego obszar gminy niemal w całości leży na obszarze Kotliny Śremskiej, będącej jednym z mezoregionów Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej (pradoliny warszawsko-berlińskiej). Jedynie niewielki, północno-wschodni skrawek gminy jest częścią sąsiedniej Równiny Wrzesińskiej, należącej do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego i podprowincji Nizin Środkowopolskich.

Rzeźba terenu.

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane mimo, że deniwelacje nie sięgają nawet 40 m. Północno-zachodnia część gminy to niewielki fragment płaskiej wysoczyzny morenowej, wyniesionej na 80-83 m n.p.m. i ograniczonej od południa silnie nachylonym zboczem pradoliny o wysokości około 10 m. U jego podnóża położone są:

- płaskie powierzchnie terasy nadzalewowej, lekko pochylone ku Warcie, wyniesione na 65-72 m n.p.m., tj około 3-8m ponad średni poziom wody w rzece (lokalnie silnie zawydmione lub z charakterystyczną siecią cieków błądzących),

- terasa zalewowa Warty, wyniesiona na 63-70 m n.p.m. (około 1-3m) z gęstą siecią staro rzeczy.

Przejścia pomiędzy poszczególnymi fragmentami (formami) terenu są w miarę wyraźne. W krajobrazie gminy szczególnie zaznacza się wspomniana krawędź pradoliny Warty o spadkach wynoszących 8 –20%, zalesione wydmy wałowe i paraboliczne oraz niezwykle rozbudowana sieć wilgotnych i podmokłych starorzeczy Warty, niekiedy wypełnionych wodą lub zajętych przez torfowiska.

Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Gmina Krzykosy położona jest na obszarze monokliny przedsudeckiej. Podłoże mezozoiczne tworzą utwory jury, wykształcone w postaci margli i wapieni. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez mioceńskie iły, mułki i piaski z seriami węgla brunatnego oraz plioceńskie iły pstre.

Czwartorzęd to głównie plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe o niedużej miąższości, rzędu 25-50 m oraz postglacjalne osady rzeczne.

Utwory bezpośredniej akumulacji lodowca, budujące powierzchnie wysoczyznowe, wykształcone są w postaci glin i piasków gliniastych. Na obszarze gminy występują one fragmentarycznie i przykryte są cienka warstwą fluwioglacjalnych piasków i żwirów. W pradolinie, od powierzchni terenu zalegają rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry o miąższości dochodzącej do 25 m.

Utwory holoceńskie to głównie aluwia terasy zalewowej Warty, wykształcone w postaci piaszczystych i pylastych mad, lokalnie występujących namułów i torfów, charakterystycznych dla niektórych starorzeczy oraz piasków eolicznych.

Warunki gruntowe omawianego terenu są mało zróżnicowane. Duże połacie gminy charakteryzują się gruntami o dobrych warunkach geotechnicznych, wystarczających dla większości obiektów budowlanych. Niewskazane dla budownictwa są wszelkie tereny wydmowe a zdecydowanie niekorzystne fragmenty dna doliny, zajęte przez grunty organiczne i próchniczne.

Surowce mineralne.

Na terenach objętych miejscowym planem nie występują surowce mineralne.

Wody powierzchniowe.

Omawiany obszar w całości położony jest w dorzeczu rzeki Warty, wyznaczającej południową granicę gminy. Jej krótkie, bezpośrednie dopływy zbierają wody z terenów międzywala i powierzchni tarasowych, położonych na południe od strefy zalesień rozciągających się od Sulęcina po Orzechowo. Środkową i Zachodnią część gminy odwadnia Kanał Borkowski, a północną Moskawa oraz jej dopływ Miłosławka.

Przez teren w Młodzikowie, obejmujący działki ewidencyjne o numerach numerach  78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 przebiega Kanał Bobrowski (kod: RW60001718536) stanowiący naturalną część wód – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych. Ponadto ww. terenie występują liczne rowy melioracyjne.

Wody gruntowe

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością zalegania, odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz jego budowę geologiczną. Piaszczysto-żwirowe (przepuszczalne) podłoże dużych połaci gminy powoduje, że woda gruntowa występuje w sposób ciągły, a jej zwierciadło ma charakter swobodny lub lekko napięty. Jedynie na obszarze wysoczyzny, zbudowanej z gruntów spoistych, wody gruntowe charakteryzują się nieciągłym, napiętym zwierciadłem wody. Na terenie gminy można wyróżnić trzy strefy o różnym poziomie zalegania wód gruntowych: dno doliny wart 0 – 1 m p.p.t., powierzchnie teras nadzalewowych 1 – 2 m p.p.t. oraz powierzchnie wysoczyznowe oraz silnie zawydmione powierzchnie teras około 2 – 5 m p.p.t.

Wody podziemne.

Tereny objęte miejscowym planem leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO). Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 456 m3 na dobę. Średnia głębokość ujęć wynosi 25 - 30 m. Północna część gminy Krzykosy położona jest również w granicy Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subziornik Inowrocław-Gniezno. Jednakże przedmiotowe tereny nie leżą w granicach GZWP nr 143. Tereny objęte miejscowym planem leżą w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 61.

Warunki glebowe.

Warunki glebowe na obszarze gminy należą do jednych z słabszych na obszarze Województwa Wielkopolskiego. Ogólny wskaźnik rocznej przestrzeni produkcyjnej, według klasyfikacji Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNiG) w Puławach wynosi 50,6 pkt, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 67,6 i średniej krajowej wynoszącej 66,6 pkt.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ewidencyjna o numerze 72 w obrębie Młodzikowo stanowi grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb RV, RVI , PsIV.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach 78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 w obrębie Młodzikowo stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI; pastwiska PsIV, PsV; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIV; nieużytki N, grunty pod rowami W, W-RIVb, W-RV; grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp; lasy LsIV, LsV, Ls oraz drogi dr.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach 203, 204/10, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 221 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RIVb, RV; nieużytki N, grunty pod rowami W, W-RIVb, W-RV; oraz drogi dr.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe działki ewidencyjne o numerach 177/1, 177/3, 177/4, 178 i 219/1 w obrębie Miąskowo stanowią grunty orne klasy RVI oraz drogi dr.

Szata roślinna i świat zwierzęcy.

Teren działki ewidencyjnej o numerze 72 w obrębie Młodzikowo użytkowany jest rolniczo, jako grunt orny w związku z czym porośnięte są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. Brzegi otaczających rowów melioracyjnych porośnięte są roślinnością przywodną oraz pojedynczymi drzewami. Brzegi kanałów niemal bezpośrednio przylegają do gruntów ornych. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych.

Teren działek ewidencyjnych o numerach  78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 w obrębie Młodzikowo w znacznym stopniu użytkowane są rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. W granicach przedmiotowego terenu zlokalizowane są rowy melioracyjne oraz potok nizinny – Kanał Bobrowski. Brzegi porośnięte są roślinnością przywodną oraz pojedynczymi drzewami. Na przedmiotowym terenie występują niewielkie obszary leśne. Ważną rolę w krajobrazie otwartym odgrywają zadrzewienia śródpolne, przydrożne, zieleń przybrzeżna wód otwartych i rowów. Natężenie zadrzewień w obrębie poszczególnych odcinków dróg i cieków jest zróżnicowane.

Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych.

Teren działek o numerach 203, 204/10, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 211, 212, 214, 216/1, 220, 221 w obrębie Miąskowo użytkowany jest rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych.

Teren działek ewidencyjnych o numerach  177/1, 177/3, 177/4, 178 i 219/1 w obrębie Miąskowo użytkowany rolniczo, jako grunty orne związku z czym porośnięte są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych.

Klimat

Według A. Wosia teren gminy Krzykosy należy do regionu klimatycznego VIII zachodnio-pomorskiego północno-wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego (VIII-6). Region ten cechuje:

- 257 dni ciepłych (powyżej 0oC w ciągu doby);

- 81 dni mroźnych (poniżej 0oC w ciągu doby);

- najwyższą średnią temperaturę notuje się w lipcu (17,8oC);

- najniższą średnią temperaturę notuje się w grudniu (-3,2oC);

- najwyższą średnią wilgotność względną notuje się w grudniu (89%);

- najniższą średnią temperaturę notuje się w lipcu (69,3%);

- dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, o średniej prędkości 4,0m/sek.

- Zagospodarowanie terenów otaczających.

- Tereny objęte miejscowym planem położone na terenach otwartych – poza obszarami zwartej zabudowy. Otoczone są terenami rolniczymi wraz z rowami melioracyjnymi oraz terenami leśnymi.

# 3.	Położenie terenu objętego miejscowym planem względem obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych.

W otoczeniu omawianego terenu znajdują się następujące obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych, w tym:

  - ustawy Prawo wodne:

    - Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 150) – Pradolina Warszawa-Berlin o reżimie wysokiej ochrony (OWO) – na omawianym terenie;

    - Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 143) – Subzbiornik Inowrocław Gniezno – poza omawianym terenem;

  - ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody:

    - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „ Ostoja Rogalińska” (kod obszaru: PLB300017) - położone poza przedmiotowymi terenami;

    - specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty” (kod obszaru: PLH300012) - położone poza przedmiotowymi terenami;

    - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” (kod obszaru PLB300002) - położone poza przedmiotowymi terenami;

    - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Lasy Żerkowsko-Czeszewskie (kod obszaru: PLH300053) - położone poza przedmiotowymi terenami.

# 4.	Istniejący stan środowiska oraz potencjalne jego zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu.

Stan gleb

Na terenach objętych miejscowym planem występują grunty orne wysokich klas bonitacyjnych oraz grunty leśne chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Miejscowy plan zachowuje ich dotychczasowe użytkowanie. W związku z powyższym nie występuje się o zgodę na przeznaczenie ich na cele nierolnicze i nieleśne.

Stan wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych.

Na podstawie Map jednolitych części wód podziemnych zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.poznan.rzgw.gov.pl) określono stan wód podziemnych i powierzchniowych występujących w granicach gminy Krzykosy (Tabele A – C).

Tabela A: Jednolite części wód podziemnych

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016 r.)

| Charakterystyka | kod | GW600061 |
| --- | --- | --- |
| Cel środowiskowy | stan ilościowy | dobry |
|  | stan chemiczny | dobry |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | monitoring | monitorowana |
|  | stan chemiczny | dobry |
|  | stan ilościowy | dobry |
|  | ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | niezagrożona |

Tabela B: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016 r.)

| Charakterystyka | nazwa | Kanał Bobrowski |
| --- | --- | --- |
|  | kod | PLRW60001718536 |
|  | typ JCWP | potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17) |
|  | status hydromorfologiczny | naturalna część wód |
| Cel środowiskowy | stan/potencjał | dobry |
|  | stan chemiczny | dobry |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | monitoring | niemonitorowana |
|  | aktualny stan JCWP | zły |
|  | ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | niezagrożona |

Tabela C: Jednolite części wód powierzchniowych – rzeki

(źródło: RZGW w Poznaniu; 2016 r.)

| Charakterystyka | nazwa | Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia |
| --- | --- | --- |
|  | kod | PLRW600017185489 |
|  | typ JCWP | potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17) |
|  | status hydromorfologiczny | silnie zmieniona część wód |
| Cel środowiskowy | stan/potencjał | dobry |
|  | stan chemiczny | dobry |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | monitoring | monitorowana |
|  | aktualny stan JCWP | zły |
|  | ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | zagrożona |

Na podstawie Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017-2018, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w poniższej tabeli przedstawiono stan w punktach-pomiarowych na JCWP obejmujących tereny objęte opracowaniem.

| L.p. | Nazwa punktu pomiarowo kontrolnego | kl. el. biologicznych | kl. el. chemicznych | kl. el. hydromorfologicznych | kl. el. fizykochemicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanał Bobrowski - PLRW60001718536 |
| 1. | Kanał Bobrowski - Młodzikowo | 2 | stan poniżej dobrego | 2 | >2 |
| Miłosławka od Kan. Połczyńskiego do ujścia - PLRW600017185489 |
| 2. | Miłosławka - Garby | 5 | stan poniżej dobrego | 2 | >2 |

Zgodnie z Oceną jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2018 na terenie JCWPd nie było zlokalizowanych punktów pomiarowych.

Stan jakości powietrza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, gmina Krzykosy znajduje się w strefie wielkopolskiej (kod strefy: PL3003) – dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości: ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Oceniając stan powietrza wzięto pod uwagę ochronę zdrowia ludzi (L) i ochronę roślin (R).

W poniższych tabelach, sporządzonych na podstawie, opracowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska, Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2019 podano informacje opisujące stan jakości powietrza wyżej wymienionej strefy.

| OCHRONA ZDROWIA LUDZI |
| --- |
| Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |
| NO2 | SO2 | CO | C6H6 | pył PM2,5 | pył PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A |

klasa A 	– stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych

klasa B	– stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

klasa C 	– stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe

| OCHRONA ROŚLIN |
| --- |
| Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |
| NOX | SO2 | O3 |
| A | A | A |

klasa A 	– stężenia zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych

klasa B	– stężenia zanieczyszczenia przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

klasa C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe

W stosunku do roku 2019 nie nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego prognozą, które miałyby wpływ na zmianę danych określonych w tabeli danych, a zatem i w ocenie stanu powietrza.

Stan klimatu akustycznego.

Na pogorszenie klimatu akustycznego na terenie Gminy Krzykosy wpływ ma przede wszystkim hałas pochodzenia komunikacyjnego.

Wg. Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie powiatu średzkiego do którego należy gmina Krzykosy istniały 3 punkty pomiarowe: Żabikowo, Środa Wlkp. oraz Brodowo. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów.

| L.p. | MIejscowość | Odległość punktu pomiarowego od drogi (m) | Równoważny poziom hałasu (dB) -pora dzienna | Równoważny poziom hałasu (dB) -pora nocna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żabikowo | 10 | 71,5 | 69,5 |
| 2 | Środa Wlkp. | 10 | 74,3 | 72,1 |
| 3 | Brodowo | 10 | 77,9 | 69 |

Należy przypuszczać iż poziom hałasu wzdłuż drogi krajowej nr 11 przyjmuje podobne wartości jak w ww. punktach pomiarowych. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż na terenie gminy Krzykosy, wzdłuż istniejącej trasy, istnieje niewiele zabudowy.

W roku 2012 na terenie powiatu średzkiego WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomów hałasu komunikacyjnego.

Przedmiotowe tereny leżą poza zasięgiem oddziaływania dróg krajowych.

Zagrożenie środowiska przez odpady  - nie występuje.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Krzykosy odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zagrożenie polami elektromagnetycznymi

Przez tereny objęty miejscowym planem przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia. Na terenach w Młodzikowie występują linia elektroenergetyczne wysokiego napięcia 2 x 400 kV i linie elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV.

Na podstawie Monitoringu pól elektromagnetycznych w roku 2018 nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego w punktach pomiarowym na terenie województwa Wielkopolskiego.

Surowce mineralne

Na terenach objętych miejscowym planem nie występują złoża surowców mineralnych.

Tereny w Miąskowie obejmuje koncesja: nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kórnik – Środa”.

Tereny w Młodzikowie obejmuje koncesja nr 29/2001/Ł z dnia 08.05.2017r. na poszukiwanie rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze: „Śrem – Jarocin”.

Zagrożenie powodziowe

Zgodnie z Mapami Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wszystkie tereny objęte miejscowym planem leżą poza terenami szczególnego zagrożenia powodziowego, wobec czego nie wyznacza się terenów zalewowych. Tereny w Młodzikowie częściowo leżą na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego. Tereny w Miąskowie położone są poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub szkodzenia wału powodziowego.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji miejscowego planu.

W przypadku braku realizacji miejscowego planu, obowiązywać będzie miejscowy plan zgodny z Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

# 5.	Cele ochrony środowiska.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymogło na Polsce dostosowanie prawa do wymogów unijnych. Ochrona środowiska jest jednym ze stałych zadań z określonymi działaniami regulującymi i zapobiegawczymi. W dziedzinie ochrony środowiska Unia Europejska wytycza liczne priorytety m.in. zapobieganie zmianą klimatu, ochronę różnorodności biologicznej, czy racjonalne gospodarowanie zasobami.

Prawo Unii Europejskiej regulujące ochronę środowiska jest mocno rozbudowane. Do dokumentów rangi międzynarodowej istotnych z punktu widzenia omawianego projektu miejscowego planu należy wymienić:

- dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku,

- dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Utworzenie europejskiej sieci ekologicznej jest niezbędnym elementem procesu integracji europejskiej. Podstawowym celem wspólnego przedsięwzięcia jest zwiększenie skuteczności ochrony bioróżnorodności. Uporządkowanym zapisem powiązań ekologicznych, będących formą związków międzynarodowych, jest koncepcja sieci ekologicznej NATURA-2000, realizująca naczelny cel zrównoważonego rozwoju. Jest to zadanie obligujące prawnie i politycznie Polskę do tworzenia sieci ekologicznej w układzie europejskim.

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia) i dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Zostały one transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Cele i sposób ich uwzględnienia w projekcie przedstawiony został w poniższych tabelach.

Tabela 1. Cele ustanowione na szczeblu  międzynarodowym i wspólnotowym

| Nazwa dokumentu | Cel | Sposób uwzględniania w projekcie miejscowego planu |
| --- | --- | --- |
| Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z wprowadzającym limity emisji protokołem z Kioto | (...)badanie, wspieranie, rozwój oraz zwiększanie wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska | - umożliwienie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |
| Konwencja o różnorodności biologicznej | (...)ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów | - wprowadzenie zapisów dotyczących ochrony wód powierzchniowych oraz zasobów wodnych - wprowadzenie zapisów dotyczących powierzchni biologiczne czynnej oraz parametrów zagospodarowania terenu - przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju |
| Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska | - wprowadzono zapisy dotyczące ochrony GZWP nr 150 - umożliwienie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |
|  | racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych | - ochrona zasobów naturalnych |

Tabela 2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym

| Nazwa dokumentu | Cel | Sposób uwzględniania w projekcie miejscowego planu |
| --- | --- | --- |
| Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (na podstawie art. 4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) | -zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, -zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, -zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych -wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. | - wprowadzono zapisy dotyczące ochrony GZWP nr 150 - prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z przepisami odrębnymi |
| Polityka energetyczna Polski do 2030 roku | rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw | - umożliwienie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |
| Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej | działania, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu | - umożliwienie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych |

# 6.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji postanowień miejscowego planu w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

- Na obszarach objętych miejscowym planem nie występują problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji miejscowego planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

# 7.	Wpływ dotychczasowego zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze

- Stan środowiska na przedmiotowych jest dobry. Na przedmiotowych terenach nie stwierdzono negatywnych przekształceń środowiska przyrodniczego.

# 8.	Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko oraz przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu oraz rozwiązania minimalizujące jego skutki.

Celem prognozy jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsięwzięcie nie generuje znaczących oddziaływań, o długotrwałym charakterze i szerokim zasięgu przestrzennym. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określa się przewidywane znaczące oddziaływania, w tym: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne.

Wpływ miejscowego planu na bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny

Skutki negatywne ustaleń miejscowego planu dotyczące terenów przeznaczonych pod budowę elektrownii fotowoltaicznych na terenach produkcji energii elektrycznej EF wiążą się głównie ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej zajętej przez budynki, instalacje i urządzenia. Przewidywane oddziaływanie negatywne: krótkoterminowe – oddziaływanie powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z instalowaniem elektrowni, bezpośrednie stałe – zmniejszenie się powierzchni biologicznie czynnej i w związku z tym zmniejszenie się bioróżnorodności.

Realizacje inwestycji wpłyną na likwidację istniejących gruntów ornych co wpłynie na zmniejszenie bioróznorodności oraz przeniesienie zwierząt na tereny otaczające.

Zmniejszenie bioróżnorodności, w tym częściowe usunięcie istniejącej szaty roślinnej oraz przeniesienie zwierząt na obszary ościenne będzie miało lokalny charakter gdyż związane jest działalnością na wybranych działkach.

Miejscowy plan zachowuje wszystkie tereny leśne oraz grunty orne wysokich klasy bonitacyjnych (klasa IIIa i IIIb). Nie przewiduje się wpływu zapisów miejscowego planu dotyczących terenów rolnych i lasów na bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny dotyczących ponieważ przeznaczenie proponowane w miejscowy jest zgodne z dotychczasowym użytkowaniem.

W celu eliminacji efektu „tafli wody” należy stosować panele z powłokami antyrefleksowymi ograniczającymi odbijanie promieni słonecznych, a tym samym zwiększającymi pochłanianie promieni słonecznych przez panel. Ponadto planowana wysokość paneli (do 6m) nie będzie stanowić przeszkody migracyjnej dla ptaków.

Wpływ miejscowego planu na ludzi

Elektrownia fotowoltaiczna jest urządzeniem neutralnym dla ludzi. Nie emituje hałasu, promieniowania, ani żadnych innych szkodliwych dla zdrowia ludzi substancji.

Negatywne krótkoterminowe działanie może wystąpić w trakcie prowadzenia robót budowlanych na terenach produkcji energii elektrycznej EF.

Wprowadzenie w miejscowym planie wskazanego zagospodarowania, możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że nie będzie ono powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, na terenach chronionych w bliższym lub dalszym sąsiedztwie, również poza granicami objętymi miejscowym planem, takich jak zabudowa mieszkaniowa oraz usługi zdrowia, oświaty, kultu, lub terenach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ miejscowego planu na wody

Realizacja budowy elektrowni fotowoltaicznej nie powinna zmienić stosunków gruntowo-wodnych, a tym samym wpłynąć negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań realizacji projektu miejscowego planu na jednolite części wód. Ponadto realizacja projektu miejscowego planu nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Miejscowy plan nie ingeruje w wody powierzchniowe. Ponadto prognozuje się wyposażenie terenu w niezbędną infrastrukturę mającą na celu minimalizowanie negatywnych oddziaływań projektowanych obiektów na wody.

Ze względu na charakter projektowanego przeznaczenia nie przewiduje się wpływu na zasoby ilościowe i jakościowe wody. Na terenach produkcji energii elektrycznej EF ustala się: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto zagospodarowanie ścieków bytowych – poprzez zastosowanie przenośnych toalet lub rozwiązań stosowanych w kontenerach socjalnych.

Wpływ miejscowego planu na powietrze i klimat

Elektrownie fotowoltaiczne należą do urządzeń przyjaznych dla środowiska w sektorze energetycznym. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wykorzystywanie energii słonecznej przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania klasycznych źródeł opartych na paliwach stałych, emitujących zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do atmosfery, co zdecydowanie w wymiarze lokalnym poprawi stan jakości powietrza atmosferycznego.

Realizacja zapisów miejscowego planu może przyczynić się do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej zajętej pod instalacje elektrowni fotowoltaicznych, co może powodować wzrost temperatury podłoża oraz zmniejszenie wilgotności powietrza w skali lokalnej. Jednak nie będzie  to miało istotnego oddziaływania na klimat. Wykorzystywanie energii słonecznej przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza atmosferycznego, co  w konsekwencji korzystnie wpłynie na stan sanitarny atmosfery.

### Wpływ miejscowego planu na powierzchnię ziemi

Największe przekształcenia powierzchni ziemi będą związane z robotami budowlanymi na terenach przeznaczonych na cele elektrowni fotowoltaicznej. Przewidywane negatywne oddziaływania wpływające na powierzchnię ziemi: bezpośrednie krótkoterminowe – prace ziemne przy realizowaniu inwestycji, bezpośrednie długoterminowe – zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Prawidłowa eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe.

W celu ograniczenia negatywnych skutków mogących wystąpić w przypadku realizacji inwestycji zapisy miejscowego planu wprowadzają ograniczenia w zakresie parametrów takich jak: powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnię zabudowy oraz intensywność zabudowy.

Ponadto ustala się: dopuszczenie zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi, nie spowoduje zmiany rzędnej terenu o więcej niż 0,20 m, a także nie utrudni korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Wpływ miejscowego planu na krajobraz

Elektrownie fotowoltaiczne są elementem obcym w krajobrazie rolniczym, co może mieć charakter negatywnego długoterminowego oddziaływania na krajobraz. Zlokalizowana z dala od siedzib ludzkich nie powinny być widoczna z większych odległości. Do wyeliminowania ewentualnego negatywnego wizualnego postrzegania farm w krajobrazie może posłużyć zwiększenie roślinności na terenach przeznaczonych pod powierzchnie biologicznie czynną. W celu ograniczenia wpływu na krajobraz zachowano lasy oraz tereny rolnicze na gruntach ornych o najwyższej klasie bonitacyjnej. Ponadto zaleca się zachowanie już istniejącej zieleni wzdłuż cieków wodnych oraz rowów.

Wpływ miejscowego planu na klimat akustyczny

Negatywne oddziaływanie akustyczne o charakterze krótkoterminowym może wystąpić podczas robót budowlanych i związane będzie z czasem ich trwania.

Nie przewiduje się wpływu miejscowego planu na klimat akustyczny. Po realizacji przedsięwzięcia klimat osiągnie poziom tła hałasu w środowisku.

Wpływ miejscowego planu  na zasoby naturalne

Na terenie objętym miejscowym planem nie występują udokumentowane złoża kopalin. Miejscowy plan nie wpłynie negatywnie na zasoby naturalne. Tereny produkcji energii elektrycznej, oznaczone symbolami EF nie będą miały wpływu na zasoby naturalne.

Wykorzystywanie energii odnawialnej za pomocą elektrowni fotowoltaicznych w długoterminowej perspektywie przyczyni się do ograniczenia użycia konwencjonalnych źródeł energii.

Wpływ miejscowego planu na dobra materialne

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu na dobra materialne. Prognozuje się wzrost wartości działek objętych miejscowym planem ze względu na korzystniejsze przeznaczenie.

Wpływ miejscowego planu na zabytki.

W granicach miejscowego planu zlokalizowane są zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków: AZP 58-31/92; AZP 58-31/93; AZP 58-31/94; AZP 58-31/95; AZP 58-31/97; AZP 58-31/98, AZP 58-31/102.

Na obszarach stref ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w przypadku inwestycji naruszających strukturę gruntu zastosowanie mają przepisy odrębne o ochronie i opiece nad zabytkami, a w tym wymóg prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych.

Pola elektomagnetyczne

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania i zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych na tereny ościenne. Ewentualny wzrost pól elektromagnetycznych w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza granicę działek przeznaczonych na cle terenów EF.

Wpływ miejscowego planu na obszary Natura 2000

Przedmiotowe tereny położone są poza obszarami objętymi Naturą 2000 w związku z powyższym nie przewiduje się wpływu miejscowego planu na te obszary.

##### Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Planowane przeznaczenie polegające wyznaczeniu terenów produkcji energii elektrycznej, oznaczone symbolami EF, na których wprowadza się możliwość sytuowania zespołów ogniw fotowoltaicznych, kontenerów socjalnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym urządzeń melioracyjnych zlokalizowane jest na terenie Gminy Krzykosy, która położona jest w odległości około 180 km od najbliższej granicy państwa.

Ponadto miejscowy plan nie zawiera zapisów, które mogłyby być źródłem niekorzystnych oddziaływań na środowisko o transgranicznym zasięgu.

Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg, lokalizację oraz charakter inwestycji wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniającej wymagania tzw. Konwencji z Espoo z 1991 r. (Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo 25 lutego 1991 r. – Dz. Urz. 1999 r. nr 96, poz. INO).

# 9. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia.

Art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, umożliwia wykorzystanie, stosownie do potrzeb, istniejące systemy monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu.

Skutki realizacji postanowień projektu miejscowego planu podlegać będą bieżącym pomiarom, ocenom oraz analizom wpływu na środowisko wielu czynników, prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane do tego instytucje i służby.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowy Instytut Geologiczny prowadzą monitoring poszczególnych komponentów środowiska, w tym jakości powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zakres i częstotliwość monitoringu obejmującego pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, badania poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a także pomiary poziomów hałasu na terenach zlokalizowanych na analizowanym obszarze będą zatem dostosowane do zakresu i częstotliwości monitoringu prowadzonego w ramach programów Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska należy pamiętać, że musza one odnosić się do obszaru objętego miejscowym planem.

Pomiary i badania prowadzone w celu określenia stanu poszczególnych komponentów środowiska prowadzone będą natomiast zgodnie z metodyką i wymogami określonymi w poszczególnych rozporządzeniach, a także specjalistycznych opracowaniach – określających metodyki referencyjne, odnoszące się do sposobu analizowania stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska.

Kontrola stanu środowiska może odbywać się w ramach monitoringu środowiska województwa wielkopolskiego jak również w ramach indywidualnych zamówień.

Ponadto zastosowanie mają metody analiz określone w przepisach odrębnych dla instytucji wyznaczonych do przeprowadzania kontroli i z częstotliwością tamże określoną.

Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do właściwego organu administracji publicznej ds. ochrony środowiska.

W kontekście omawianego w prognozie projektu miejscowego planu, istotne będzie okresowe monitorowanie sposobu realizacji ustaleń miejscowego planu w zakresie następujących zagadnień: przestrzegania parametrów zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, sposobu postępowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy w Krzykosach. Urząd nie przewiduje innych metod analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu i kontroli stanu środowiska na omawianym terenie.

# 10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Omawiane tereny położone są poza obszarami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie przewiduje się by realizacja wprowadzanego przeznaczenia miała negatywny wpływ na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów oraz na ich integralność.

W zależności od zagospodarowania terenów zagrożenie może być różne, jednakże planowana działalność zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie może należeć do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze względu na zlokalizowanie terenu objętego miejscowym planem na obszarze występowania głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP Nr 150) należy uwzględnić warunki i ograniczenia w ich korzystaniu wynikające z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie korzystania z wód regionu Wodnego Warty oraz Planu zagospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

# 11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu; uzasadnienie ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy

Nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu, gdyż przedstawione propozycje ochrony środowiska są zadawalające i są możliwe do zrealizowania.

Przeznaczenie terenów zostało określone w efekcie wniosku złożonego przez właściciela działek i jest zgodne z potrzebami i możliwości gminy.

Zapisy projektu miejscowego planu umożliwiają takie zagospodarowanie terenu, jakie będzie najkorzystniejsze dla środowiska i z punktu widzenia akceptacji społecznej w momencie jego opracowywania.

W czasie sporządzania miejscowego planu nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy.

Sposób zagospodarowania terenu zależny będzie przede wszystkim od polityki gminy oraz tendencji ekonomicznych. W związku z powyższym zaproponowanie rozwiązań alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z interesem społecznym i jednostkowym

# 12. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Podstawą prawną opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie nowego przeznaczenia terenu na przedmiotowym obszarze - tereny produkcji energii elektrycznej EF. Ponadto w miejscowym planie wyznacza się takie przeznaczenie terenów jak: tereny rolnicze R, tereny lasów ZL, tereny wód powierzchniowych śródlądowych WS, tereny dróg wewnętrznych KDW.

Przedmiotowy miejscowy plan dotyczy czterech obszarów o łącznej powierzchni około 271ha położonych w obrębie Młodzikowo – zachodnia część gminy Krzykosy oraz obrębie Miąskowo – północno-wschodnia część gminy Krzykosy. Tereny w dominującej części użytkowane są rolniczo jako grunty orne. Tereny nie są uzbrojone i nie występuje na nich zabudowa. Na terenach w Młodzikowie występują tereny leśne oraz wody powierzchniowe. Ponadto przez tereny położone w Młodzikowie przebiega linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Przez teren w Młodzikowie, obejmujący działki ewidencyjne o numerach numerach 78/41, 79, 80, 81, 82/1, 83, 84, 85, 86/1, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 99, 9146, 9147 przebiega Kanał Bobrowski (kod: RW60001718536) stanowiący naturalną część wód – potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych. Ponadto ww. terenie występują liczne rowy melioracyjne. Tereny objęte miejscowym planem leżą w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, o reżimie wysokiej ochrony (OWO) oraz leżą w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 61. Zgodnie z wypisami z rejestru gruntów przedmiotowe działki stanowią grunty orne klasy RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI; pastwiska PsIV, PsV; grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lz-PsIV; nieużytki N, grunty pod rowami W, W-RIVb, W-RV; grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp; lasy LsIV, LsV, Ls oraz drogi dr. Ze względu na rolniczy charakter omawianych terenów porośnięte są roślinnością związaną z uprawami rolnymi. Na przedmiotowych terenach występują niewielkie obszary leśne. Miejscowy plan zachowuje dotychczasowe grunty orne wysokich klas bonitacyjnych oraz lasy. W związku z powyższym nie występuje się o zgodę na przeznaczenie ich na cele nierolnicze i nieleśne. Ważną rolę w krajobrazie otwartym odgrywają zadrzewienia śródpolne, przydrożne, zieleń przybrzeżna wód otwartych i rowów. Świat zwierzęcy jest charakterystyczny dla obszarów nizinnych. Tereny objęte miejscowym planem położone na terenach otwartych. Otoczone są terenami rolniczymi wraz z rowami melioracyjnymi oraz terenami leśnymi.

- Następnie określono stan obecny poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. Opisano JCWP nr 61 oraz określono stan wód rzeki Kanału Bobrowskiego i Miłosławki charakteryzując elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz chemiczne. Większość poszczególnych substancji w powietrzu pod względem ochrony zdrowia ludzi nie przekraczała poziomów dopuszczalnych (klasa A), za wyjątkiem PM10 i PM2,5 (klasa C). Ze względu na ochronę roślin nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Na przedmiotowych terenach nie stwierdzono przekroczeń norm akustycznych. Ponadto, nie stwierdzono zagrożenia środowiska przez odpady. Nie stwierdzono występowania złóż surowców mineralnych. Na podstawie Monitoringu pól elektromagnetycznych w roku 2018 nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego w punktach pomiarowym na terenie województwa Wielkopolskiego. Stwierdzono iż przedmiotowy teren leży poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego. W przypadku braku realizacji miejscowego planu, obowiązywać będzie miejscowy plan zgodny z Uchwałą Nr V/23/2007 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy. Stan środowiska na przedmiotowych jest dobry. Na przedmiotowych terenach nie stwierdzono negatywnych przekształceń środowiska przyrodniczego.

Następnie przedstawiono cele ochrony środowiska wynikające z przepisów unijnych (Konwencja o różnorodności biologicznej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz krajowych (Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej).

Na obszarach objętych miejscowym planem nie występują problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji miejscowego planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska. Do najistotniejszych należy zaliczyć wpływ na bioróżnorodność, zwierzęta i rośliny oraz powierzchnię ziemi jednakże nie będą one znacząco na nie oddziaływać. W perspektywie długoterminowej powstanie elektrowni fotowoltaicznej będzie miało korzystny wpływ na środowisko zwłaszcza na stan powietrza i klimatu dzięki umożliwieniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dla planowanego przedsięwzięcia wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Skutki realizacji postanowień projektu miejscowego planu podlegać będą bieżącym pomiarom, ocenom oraz analizom wpływu na środowisko wielu czynników, prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane do tego instytucje i służby. Dokonując analizy i oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska należy pamiętać, że musza one odnosić się do obszaru objętego miejscowym planem. W kontekście omawianego w prognozie projektu miejscowego planu, istotne będzie okresowe monitorowanie sposobu realizacji ustaleń miejscowego planu w zakresie następujących zagadnień: przestrzegania parametrów zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, sposobu postępowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Omawiane tereny położone są poza obszarami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie przewiduje się by realizacja wprowadzanego przeznaczenia miała negatywny wpływ na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów oraz na ich integralność.

Nie przewiduje się wprowadzania rozwiązań alternatywnych co wynika z zakresu wprowadzanych zmian do obecnie obowiązującego miejscowego planu.

Należy przyjąć, że przy przestrzeganiu ustaleń miejscowego planu oraz wytycznych prognozy, projekty miejscowego planu jako nie kolidujące z zasadami ochrony środowiska.

# Załączniki graficzne

Załącznik 1.

Lokalizacja terenu objętego miejscowym planem na tle gminy Krzykosy

Załącznik 2.

Oświadczenie